## Slide 1: Smart Cards
Bruno Hashimoto
Guilherme Souza
Noelle Vilardo
Engenharia de Controle e Automação -UFRJ
Redes de Computadores – 2011/1

## Slide 2: Introdução
Objetivo:
  Esclarecimento e melhor compreensão da tecnologia existente nos smart cards.
Questões abordadas:
  Funcionamento;
  Segurança;
  Vantagens e desvantagens;
  Aplicações;
  JavaCard.

## Slide 3: Histórico
Invenção do cartão de chip
Patente do conceito de um cartão de memória
Invenção do 1º smart card microprocessado
Lançamento da patente do SPOM
1º cartão do tipo a ser utilizado
Microchips são integrados aos cartões de débito Carte Bleue, na França
Europay, Mastercard e Visa (EMV) se comprometem a desenvolver as propriedades dos smart cards
1ª versão do projeto EMV é lançada
Desenvolvimento do conceito de JavaCard
Lançamento de novas versões do projeto EMV
Lançamento do rascunho do JavaCard 3.0

## Slide 4: Funcionamento
Dividem-se em:
  Microprocessados
  Não microprocessados
Todos apresentam memória.

## Slide 5: Funcionamento
Microprocessados:
Possui os principais elementos de um computador, como:
  CPU;
  Barramento de entrada e saída;
  Memória.

## Slide 6: Funcionamento
Microprocessados:
ROM
EEPROM
CPU
RAM
Operações de entrada e saída
Endereçamentos de memória dos registradores
Memória

## Slide 7: Funcionamento
Microprocessados:
  Canal de input e output é unidirecional e serial;
  Comunicação entre o software de aplicação e o cartão é do tipo mestre-escravo;
  Capacidade de armazenamento: 300 até 32.000 octetos;
  Energia provida dos leitores de cartão.

## Slide 8: Funcionamento
Não microprocessados:
  Possuem as memórias ROM e EEPROM com um controle de acesso à EEPROM.

## Slide 9: Arquitetura
Esquema padrão de um chip de um smart card:

## Slide 10: Arquitetura
Divididos em três classes:
Com contato
Troca de informação por contato direto com o leitor;
Sem contato
Troca de informações por ondas eletromagnéticas;
Híbrido
Funciona com e sem contato;
Chip exposto.
Fios passando por dentro do cartão servindo como antena.
Possui memória e processador compartilhados.

## Slide 11: Arquitetura
Padrões:
ISO/IEC 7816
Dividide-se em 15 partes referentes a diversos aspectos, sendo a 1,2 e 3 somente para cartões de contato.
ISO/IEC 14443
Lida com cartões sem contato de proximidade;
Alcance operacional de até 10cm.
ISO/IEC 15693
Lida com cartões “de vizinhança” que podem operar até 1m de distância.

## Slide 12: JavaCard
Tecnologia que permite que smart cards e similares rodem aplicativos baseados em Java;
Utilizado principalmente em cartões SIM e ATM (caixa eletrônico).

## Slide 13: JavaCard
Principais características:
  Portabilidade: um mesmo aplicativo Java pode rodar em mais de um cartão, mas isso ainda não pôde ser posto em prática.
  Segurança: provida por 4 pilares:
    O aplicativo em si;
    Criptografia;
    Firewall interno;
    Encapsulamento de dados.

## Slide 14: Leitor
Também chamado de programador, uma vez que pode escrever nos cartões, terminal, aparelho de aceitação de cartão ou aparelho de interface;

## Slide 15: Leitor
Não há, no entanto, um padrão para a comunicação entre o cartão e o leitor.
“Contato” é feito
Verificação de compatibilidade
Leitor se comunica com o cartão
Comunicação feita baseada no formato APDU
1ª fase da comunicação
Media a transmissão de dados do computador para o mesmo
Application Protocol Data Unit

## Slide 16: Aplicações
Os smart cards possuem muitas aplicações nas mais diversas áreas atualmente. Por exemplo:
  Cartões de crédito e débito;
  Proteção de computadores;
  Controle de acesso;
  Carteira de motorista;
  Caixa eletrônico;
  Informações médicas;
  Cartão de fidelidade;

## Slide 17: Aplicações
  SIMs de celular;
  Cartão para televisão paga - via satélite;
  Controle de ponto;

## Slide 18: Aplicações
  Transporte público e cartões pré-pagos em geral;
  Cartão de identificação;
  Cartão de biblioteca.

## Slide 19: Vantagens
São capazes de prover:
  Identificação;
  Autenticação;
  Armazenamento de dados;
  Processamento de aplicações.
Durabilidade muito maior se comparada com a de cartões magnéticos;
Possibilidade de armazenamento de grande quantidade de informação;
Portabilidade no caso do JavaCard.

## Slide 20: Segurança
Embora não haja padrões de segurança estabelecidos para smart cards, essa tecnologia apresenta grandes vantagens intrínsecas:
  O cartão e o leitor, primeiramente, trocam informações de identificação;
  Smart cards provêm diversas capacidades de encriptação integridade e autenticidade da mensagem;

## Slide 21: Segurança
  Mais difícil de ser clonado;
  Permite o armazenamento de templates biométricos;
  A maioria dos smart cards produzidos possuem certificados de cumprimento de padrões de segurança.

## Slide 22: Desafios
Alguns dos problemas apresentados pelo smart card são:
  Possibilidade de danificar o chip;
  Não são 100% seguros em relação à transação bancária na internet;
  Se houver perda, pode ser usado por outra pessoa;
  Possibilita rastrear os movimentos individuais;
  Falta de padrões de segurança e funcionalidade;
  Falta de padrões ISO para comunicação com leitores.

## Slide 23: Conclusão
Apesar de existir há cerca de 3 décadas, só nos últimos anos o smart card se tornou de fato uma realidade no nosso cotidiano.
JavaCard: mais recente, com capacidade de armazenamento e segurança superiores.
Enorme potencial ainda inexplorado interesse tanto da massa consumidora quanto do setor empresarial.

## Slide 24: Perguntas
O que um smart card pode ter que o torna mais seguro do que um cartão convencional?
Qual a grande desvantagem do uso de um smart card único, com diversas funções? Como isso pode ser consertado?
Que propriedades do JavaCard aumentam a segurança das informações nele contidas?

## Slide 25: Perguntas
Qual a diferença prática entre smart cards com e sem microprocessador?
Cite 5 aplicações possíveis para os smart cards.

## Slide 26: Considerações finais
Perguntas?
Agradecemos a atenção.