## Slide 1: RFID
Professor: Otto Muniz Bandeira
Nomes: Carlos Eduardo Menezes dos Anjos
Leonardo Ernesto Machado de Oliveira
Ygor Borges Tourinho Reis

## Slide 2: Introdução
Uma tecnologia recente vem inovando nossa forma de detectar, gerenciar e analisar objetos, em movimento principalmente, à distância. Trata-se da tecnologia RFID.
Isso nos permite uma grande versatilidade ao lidar com o monitoramento de tais objetos, diferentemente da identificação por código de barra e outras fixas aos mesmos. Veremos isso mais adiante.
As aplicações são inúmeras que vão desde a área de saúde à área de gestão de suprimentos. Vantagens e desvantagens também existem.

## Slide 3: O que é?
RFID- Radio Frequency Identification
Desenvolvido no MIT nos anos 80
Historicamente pode-se dizer que surgiu durante a Segunda Guerra Mundial
Logo após seguiram as pesquisas para a identificação de objetos em movimento
Termo genérico que utiliza rádio frequência, porém a tecnologia mais comum utiliza microchip

## Slide 4: Etiqueta que utiliza RFID

## Slide 5: Funcionamento
Através de um microchip, o sinal é capturado através de uma antena, processado( filtrado ) e então realiza a comunicação com o sistema de interesse( banco de dados )
Pode trabalhar com três faixas de frequência: baixas, médias e altas.

## Slide 6: Tabela de frequências de funcionamento de um RFID de microchip
Faixa de Frequência | Características | Algumas Aplicações
Baixa 100 a 500KHz | Baixo raio de alcance de leitura Baixo custo Baixa velocidade de leitura | Identificação de Animais Depósitos de Almoxarifados Garagens de Veículos
Média 10 a 15MHz | Médio raio de alcance de leitura Custo razoável Média velocidade de leitura | Smartcards
Alta 850 a 950MHz 2,4 a 5,8GHz | Grande raio alcance de leitura Alto custo Alta velocidade de Leitura | Monitoramento de veículo em trânsito

## Slide 7: Componentes
Tag ou transponder
Principal componente
Recebe as transmissões
Composto de uma antena e um microchip, com uma memória que armazena de 96 bits a 32 kbits
Os tags são fabricados a partir de um material substrato( PVC, PET ) e as antenas, de material condutivo, ligadas ao chip e tudo e revestido de um material para proteção externa.

## Slide 8: Componentes( cont.)
Leitor ou transponder
Emite energia eletromagnética a ser respondida pelo tag
Antena
Pertencente tanto ao tag quanto ao leitor
Ler ou escreve informação
Antena, transceiver e decodificador no mesmo invólucro “ leitor” aplicações de pequeno alcance
Para aplicações de maior alcance, a antena se liga ao transceiver através de um cabo coaxial

## Slide 9: Funcionamento (ilustração )

## Slide 10: Classificação das Tags
Dois Tipos:
• Passivo
• Ativo

## Slide 11: Modos de Comunicação
Existem três tipos de comunicação em um sistema RFID, são eles:
• Half-Duplex(HDX)
•Full-Duplex(FDX)
•Sequencial(SEQ)

## Slide 12: Memória e Processamento
A memória, pode ser de três tipos, são elas:
• Read Only(RO)
• Write Once Read Many
• Read-Write

## Slide 13: Segurança
Os sistemas RFID podem ser inseridos em 4 zonas de segurança, estas precisam ser analisadas e protegidas uma a uma.
• Zona 1 - Identificador
• Zona 2 - Leitor
• Zona 3 - Serviços
• Zona 4 – Sistema de Informações

## Slide 14: Vantagens
Prevenção de roubos e falsificações
Otimização de Gestão
Capacidade de armazenamento, leitura e envio de dados
Precisão nas informações e velocidade de envio
Durabilidade e reutilização de etiquetas
Localização de itens

## Slide 15: Desvantagens
Custo final elevado
Possibilidade de invasão de privacidade
Falta de segurança
Inexistência de padronização de frequências
Má interação com metais
Distância de leitura
Processamento e Energia
Miniaturização

## Slide 16: Aplicações
Hospitalares
Veículos
Industrial
Comercial
Identificação
Bibliotecas

## Slide 17: Hospitalares e Veículos

## Slide 18: Identificação e Industrial

## Slide 19: Bibliotecas

## Slide 20: Conclusão
Como foi apresentado o RFID é uma tecnologia
muito versátil e é capaz de revolucionar o mercado,
apesar de ainda não ser muito utilizada pelo seu
custo final é algo que melhorará muito a gestão de
certos setores. É especulado que no futuro essa
tecnologia seja implementada com mais facilidade
pois seu custo cairá e ela se tornará mais eficiente
mas para o RFID funcionar de fato é necessário uma
padronização global, de modo a facilitar suas
aplicações.

## Slide 21: Perguntas e respostas

## Slide 22: 1) O RFID é uma tecnologia recente? O que motivou a sua criação?

## Slide 23
As tecnologias que usam o chip para o processamento de informações, como as etiquetas inteligentes, pode-se dizer que são recentes pois estudos nessa área surgiram na década de 80. Porém o princípio do RFID, que é a identificação de objetos por rádiofrequência, surgiu na Segunda Guerra Mundial quando radares enviavam sinais de rádio para identificar aviões, e aqueles os identificavam como aliados quando estes realizassem manobras mudando o sinal de resposta captado.

## Slide 24: 2) Porque o RFID é considerado a tecnologia do futuro na identificação de objetos?

## Slide 25
Por ser uma tecnologia relativamente nova seus custos de produção ainda são altos, o que faz com que outras sejam usadas atualmente, como o código de barras. Como toda tecnologia de informação ela tende a baratear, e como vimos suas vantagens sao inúmeras em relação a outras tecnologias de identificação, possibilitando dessa forma um aumento da sua oferta no mercado.

## Slide 26: 3) Porque no tipo de comunicação sequencial é necessário o uso de um armazenador de energia(capacitor, por exemplo) para que a comunicação seja realizada com sucesso?

## Slide 27
Na comunicação sequencial os sinais são enviados simultaneamente, no entanto quando a antena/leitor termina de enviar suas informações este interrompe a emissão de sinal, por isso a necessidade do uso de um capacitor, uma vez que a trasmissão da etiqueta para a antena/leitor ocorre em pausas(pulsos) gerando dessa forma um atraso.

## Slide 28: 4) Cite 3 vantagens e desvantagens da tecnologia RFID.

## Slide 29
Vantagens: Capacidade de armazenamento, leitura e envio de dados. Não necessita proximidade da leitora para reconhecimento dos dados. Prevenção de roubos e falsificação de mercadorias. Precisão nas informações e velocidade de envio. Desvantagens: Custo final elevado. Invasão de privacidade. Processamento e Energia. Miniaturização.

## Slide 30: 5) No que diz respeito a segurança, cite pelo menos uma fraqueza relativa a cada uma das 4 zonas e possíveis soluções ?

## Slide 31
Zona 1 - Identificador: Não encriptamento dos dados armazenados na etiqueta. Solução: Aumento da vigilância para evitar acessos físicos indesejados. Criptografar os dados antes de armazena-los. Zona 2 - Leitor: Informações não criptografadas trafegadas entre o leitor e o identificador. A segunda diz respeito a não autenticação dos identificadores por parte dos leitores. Solução: A comunicação entre os leitores e identificadores pode ser criptografada. Dificultar ao máximo que terceiros tenham acesso a rede sem fio através do aumento da segurança. Autenticar os identificadores. Zona 3 - Serviços: Interceptação o a fonte de dados da empresa. Solução: Implementação de um controle de acesso a rede. Utilização de um sistema que possa detectar a presença de intrusos Zona 4 - Sistema de Informação: Rastreamento da conexão de um indivíduo a outros sistemas de informação.

## Slide 32: Referências Bibliográficas
• http://radio-frequency.blogspot.com.br/ • ttp://pt.wikipedia.org/wiki/Identifica%C3%A7%C3%A3o_por_radiofrequ%C3%AAncia#Aplica.C3.A7.C3.B5es • http://www.wirelessbrasil.org/wirelessbr/colaboradores/sandra_santana/rfid_02.html • http://www.rfidbr.com.br/ • http://br.monografias.com/trabalhos3/rfid-identificacao-radiofrequencia/rfid-identificacao-radiofrequencia2.shtml • http://www.rfidsystems.com.br/centro_educacional_o_que_e_rfid.php • http://www.logisticadescomplicada.com/rfid-e-seus-impactos-na-logistica/ • http://www.unibero.edu.br/download/revistaeletronica/Set04_Artigos/A%20Tecnologia%20RFID%20-%20BSI.pdf