## Slide 1: Low Power Wifi vs. Bluetooth Low Energy
Redes I – 2015/1
Eduardo Frimer, Marcelo Castro e Yago Carvalho

## Slide 2: Introdução
Alto crescimento de transferência de dados e de banda de conexão
E o crescimento da bateria dos dispositivos?
Cenário favorável a investimento em tecnologias de baixo consumo energético

## Slide 3: Wifi
Definido pelo IEEE com o padrão 802.11
Faixa de Frequência: 2,4 GHz e 5 GHz
Modulação em sub bandas -> OFDM e DSSS
Alta velocidade de transmissão de dados
Consome bastante energia

## Slide 4: Low Power Wifi
Protocolo 802.11n
Otimização em diminuição de energia
Técnicas de diminuição de energia:
- hibernação (µW)
- compactação

## Slide 5: Bluetooth
Wireless Personal Area Network
Bluetooth Special Intrest Group (SIG)
Operação na faixa 2,45GHz (ISM) – Mesma faixa de operação do Wifi.
79 canais de 1MHz
Saltos de frequência (Frequency Hopping) – 1600 saltos/s

## Slide 6: Bluetooth
Classe 1 – pouco utilizado. Alcance 100m
Classe 2 – mais utilizado. Alcance 10m
Classe 3 – alcance 1m.
Hardware adaptável
Fonte: Adaptado de https://en.wikipedia.org/wiki/Bluetooth#Uses
Versão | Taxa de Dados | Vazão Máxima
1.2 | 1Mbps | >80 kbps
2.0 + EDR | 3Mbps | >80 kbps
3.0 + HS* | 24Mbps | 24Mbps
4.0* | 24Mbps | 24Mbps

## Slide 7: Bluetooth Low Energy
Bluetooth Smart – Bluetooth 4.0
Consumo de 50% a 1% do consumo dos outros tipos clássicos
Saltos de Frequência (Frequency Hopping)
Faixa ISM – 40 canais de 2MHz

## Slide 8: Comparação
Características | LPW | BLE
Distância de Transmissão | ≈ 200 m | ≈ 60 m
Segurança | AES 256 | AES 128
Consumo de Energia | 15% a 40% do Wifi Convencional | 1% a 50% do Bluetooth Clássico
Taxa de Transmissão | 250 Mbps | 24 Mbps
Compatibilidade | Sim | Somente ao Smart Ready

## Slide 9: Conclusão
Morte do Bluetooth?
Tecnologias complementares
Dispositivos Híbridos

## Slide 10: Perguntas
Em qual padrão do IEEE o conceito Low Power Wifi (LPW) é implementado?
    Este conceito está presente no padrão IEEE 802.11n, que busca uma diminuição do consumo de energia dos dispositivos.
O que é o Bluetooth Low Energy (BLE)?
    É essencialmente a tecnologia empregada na versão 4.0+ das especificações principais do Bluetooth.
Qual a principal vantagem do BLE em relação ao LPW?
    A principal vantagem é que o BLE tem um menor consumo de potência/energia, mesmo se compararmos as versões clássicas dessas duas tecnologias, uma vez que essa característica é intrínseca à primeira.

## Slide 11: Perguntas
Em que tipos e aplicações é mais recomendado o Bluetooth?
    Em aplicações embarcadas, muitas vezes não se tem uma fonte de energia constante e/ou suficiente para manter uma tecnologia com um consumo maior ligada o tempo todo. Para isso é recomendado o Bluetooth para esse tipo de aplicação.
Qual das duas tecnologias (LPW e BLE) conseguirá dominância a curto prazo?
    Nenhuma. Pode levar anos para mudar de uma tecnologia existente, além de cada uma das tecnologias propostas ter seu nicho de mercado específico.

## Slide 12: Dúvidas?
Low Power Wifi vs. Bluetooth Low Energy
EDUARDO FRIMER, MARCELO CASTRO E YAGO CARVALHO